WARUNKI ZABUDOWY WODOMIERZA

Przed zamierzonym montażem wodomierza indywidualnego w lokalu użytkownik powinien uzyskać pisemną zgodę danego Rejonu Eksploatacji Budynków na zamontowanie wodomierza. Zgoda taka winna być wydana przez REB niezwłocznie.

Ponadto:

- Montowany wodomierz /-e winien spełniać następujące parametry:

  - przepływ nominalny		qp = 1 m3/h

  - średnica nominalna		DN=15 mm

  - klasa dokładności		min B

  - ważne cechy legalizacyjne

  - odporność na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego.

- Warunki podłączenia wodomierza /-y:

  - wodomierz powinien być zamontowany na przewodach poziomych;

  - odcinki proste przed i za wodomierzem patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu powinny mieć minimalną długość wynoszącą odpowiednio 50 mm i 30 mm;

  - miejsce zabudowania wodomierza musi być łatwo dostępne do jego zaplombowania i odczytu;

  - przewody przed i za wodomierzem powinny być przeprowadzone z niewielkim jednakowym spadkiem, zgodnie z kierunkiem przepływu wody, uniemożliwiającym gromadzenie się powietrza

w rejonie wodomierza (dotyczy wodomierzy montowanych poziomo);

  - przed wodomierzem, patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody, należy zainstalować odcinający zawór kulowy;

- nie dopuszcza się umiejscowienia wodomierza w gnieździe zaworu przelotowego (tzw. obejście).

- Dopuszczenie wodomierza /-y do użytku:

O zamontowaniu wodomierza /-y należy niezwłocznie poinformować REB celem dokonania jego zaplombowania oraz odczytu. Pracownik REB powyższe czynności przeprowadza w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od powzięcia informacji o zamontowaniu wodomierza /-y. Na tę okoliczność pracownik REB spisuje protokół o dopuszczeniu                   wodomierza /-y do eksploatacji.

- Rozliczenie zużycia wody:

Następuje według wskazań wodomierza /-y począwszy od dnia spisania protokołu                         o dopuszczeniu wodomierza /-y do eksploatacji.

- Koszt:

Zakup, montaż wodomierza /-y, ewentualną naprawę, wymianę lub legalizację po 60 miesiącach eksploatacji wodomierza /-y  użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku nie wykonania powyższych czynności zużycie wody w lokalu będzie rozliczane według przyjętej przez MPGM Sp. z o.o. normy ryczałtowej. Szczegółowe warunki przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody określa regulamin dostępny w poszczególnych Rejonach Eksploatacji Budynków.